## Slide 1
①
②
③
④
⑤
⑥
210mm
160mm
【別紙仕様書１】 認定プレート 仕様書
付属品として、プレート吊り下げチェーン、丸棒、プレート保管容器を各々添付すること
仕様書（前面）
＜小売店用＞
１ 材質等
①アクリル板（上層）
規格：190mm×140mm×3mm
※鋭利なものとならないよう面
取りを行うこと。
②間伐材（下層）杉板
規格：210mm×160mm×10mm
③取付けナット（4カ所）
※ナット跡（上部）には、ワッシャ
ーをつけ、その上にプラスチック
製のビスカバー（クリーム色）を
して化粧加工する
２ 色
アクリル裏刷り 3色
④マーク部分 薄緑色
枠線 薄緑色
⑤文字 灰黒色
⑥下地 白色
＜小売店、サービス業を営む営業所用＞

## Slide 2
①
②
③
④
⑤
⑥
210mm
160mm
仕様書（前面）
＜飲食店用＞
１ 材質等
①アクリル板（上層）
規格：190mm×140mm×3mm
※鋭利なものとならないよう面
取りを行うこと。
②間伐材（下層）杉板
規格：210mm×160mm×10mm
③取付けナット（4カ所）
※ナット跡（上部）には、ワッシャ
ーをつけ、その上にプラスチック
製のビスカバー（クリーム色）を
して化粧加工する
２ 色
アクリル裏刷り 3色
④マーク部分 オレンジ色
枠線 オレンジ色
⑤文字 灰黒色
⑥下地 白色
＜飲食店用＞

## Slide 3
①
②
③
④
⑤
⑥
210mm
160mm
仕様書（前面）
＜宿泊施設用＞
１ 材質等
①アクリル板（上層）
規格：190mm×140mm×3mm
※鋭利なものとならないよう面
取りを行うこと。
②間伐材（下層）杉板
規格：210mm×160mm×10mm
③取付けナット（4カ所）
※ナット跡（上部）には、ワッシャ
ーをつけ、その上にプラスチック
製のビスカバー（クリーム色）を
して化粧加工する
２ 色
アクリル裏刷り 3色
④マーク部分 薄青色
枠線 薄青色
⑤文字 灰黒色
⑥下地 白色
＜宿泊施設用＞
エコホテルいわて
Notes: <number>

## Slide 4
仕様書（側面）
＜共通＞
１ 材質等
①アクリル板
②間伐材 杉板
③ビスカバー（プラスチック製）
（4ヶ所）
④取付けナット（4ヶ所）
⑤ワッシャー（背面）
⑥固定用ボルト（4ヶ所）
⑦ワッシャー（前面）
⑧吊り下げ用フック（2ヶ所）
⑨フック固定用ビス（2ヶ所）
⑩丸棒（φ6mm）2本
※②には、プレートを立てるための
丸棒を指す穴（φ6mm）を2ヶ所あ
ける。
厚さ10mm
厚さ3mm
前面
背面
⑧
①
②
③
④
⑩
⑨
⑤
⑥
⑦
Notes: <number>

## Slide 5
仕様書（背面）
＜共通＞
１ 材質等
①間伐材
②取付けナット（4カ所）
③固定用ボルト（4カ所）
※①と③の間には、ワッシャー を挟む
④吊り下げ用フック（2カ所）
⑤フック固定用ビス（2カ所）
⑥丸棒固定用穴 （2ヶ所）
（φ6mm）
210mm
160mm
③
④
⑤
②
⑥
①
③
②
③
②
④
⑤
③
②